## Slide 1
eNERGIA SOLAR
Carlos da conceição Castilho neto
FERNANDO ALMEIDA
Lucas liebel Camargo Ribas

## Slide 2
O QUE É ENERGIA SOLAR?
É a energia obtida através do efeito fotovoltaico, por meio da conversão da radiação solar em eletricidade, utilizando-se de semicondutores.

## Slide 3
EFEITO fotovoltaico
Células fotovoltaicas são fabricadas com semicondutores (materiais com características intermediárias entre um condutor e um isolante).
O cristal de silício puro é mal condutor elétrico. Para que a condução seja possível, acrescentam-se porcentagens de outros elementos. Este processo denomina-se dopagem.

## Slide 4
EFEITO fotovoltaico
A partir da dopagem do silício com o arsênio ou o fósforo (família 5A), formam-se ligações covalentes entre quatro elétrons e um fica livre, tornando possível a passagem de corrente elétrica (silício tipo N).
Realizando a dopagem com boro ou gálio (família 3A) ao silício, é obtido um material com falta de elétrons (lacunas) conhecido como silício tipo P.

## Slide 6
EFEITO fotovoltaico
A célula solar é composta por uma camada fina de material do tipo N e outra mais espessa de material do tipo P.
Ao serem unidas formando uma região PN, é formado um campo elétrico devido aos elétrons livres do silício tipo N que ocupam a lacunas do silício tipo P.

## Slide 7
Efeito fotovoltaico
Ao incidir luz sobre a célula fotovoltaica, os fótons fornecem energia aos elétrons, e devido ao campo elétrico gerado pela junção PN, os elétrons são fluem da camada P para a camada N, enquanto as lacunas fluem da camada N para a camada P.
Fechando-se o circuito com um condutor externo, é gerada uma corrente elétrica, que é mantida enquanto os fótons permanecerem excitando os elétrons.

## Slide 8
Efeito fotovoltaico
Para conectar os condutores externos, são adicionados contatos que diminuem a eficiência da célula, pois causam reflexão e sombra.
É possível reduzir as perdas por reflexão ao diminuir a quantidade de contatos frontais, contudo, quanto menos condutores, maior o número de elétrons recombinados com os átomos de silício ao perderem a energia adquirida que é transformada em calor, tornando a célula menos eficiente.

## Slide 9
Efeito fotovoltaico

## Slide 10
Efeito fotovoltaico
É importante destacar que as células de silício absorvem a radiação em uma estreita faixa do espectro da radiação.
Tanto a energia de fótons com frequências muito altas como a energia de fótons com frequências muito baixas fazem com que haja liberação de energia em forma de calor, o que diminui a eficiência da célula.

## Slide 11
Células de silício monocristalino
Consideradas células da primeira geração
Fabricadas cada uma a partir de um cristal puro de silício
São as mais eficientes entre as células de silício
São também são as mais caras

## Slide 12
Células de silício monocristalino
Eficiência entre 15% e 22%
Células obtidas em forma de pastilhas finas (entre 0,3 e 0,5 mm de espessura)
Material mal aproveitado durante o processo
Painéis desse tipo de célula possuem cerca de 30 anos de vida útil

## Slide 13
Células de Silício Policristalino
Fundição de vários cristais de silício em um bloco
Eficiência entre 14% e 20%
Mais baratas que as de silício monocristalino
A quantidade residual de silício menor em comparação com o monocristalino
Vida útil dos painéis policristalinos superior a 30 anos

## Slide 14
Células de Silício Policristalino

## Slide 15
Painéis de Filme Fino
Deposição de camadas finas de material fotovoltaico sobre um substrato
Camadas muito finas de filme são suficientes para a conversão da radiação solar
Custo reduzido para a dopagem do material do filme

## Slide 16
Painéis de Filme Fino
Os painéis de filme fino são categorizados pelo respectivo material fotovoltaico
Tempo de vida de cerca de 10 anos, em geral
Eficiências médias entre 7 e 13%, algumas tecnologias atingindo 16%

## Slide 17
Painéis de Silício Amorfo
Historicamente possui baixa eficiência
Utiliza apenas 1% do silício de células de silício cristalino
Nova técnica chamada "empilhamento“ resulta num aumento da eficiência (entre 6 e 10%)

## Slide 18
Painéis de Seleneto de Cobre, Índio e Gálio Seleneto (CIGS)
Eficiência atual entre 10 e 14%
Grande potencial em termos de eficiência
Custo elevado do índio

## Slide 19
Células solares transparentes
Produz energia absorvendo principalmente luz não visível
Células 66% transparentes ao olho humano
Constituídas por um plástico que converte luz infravermelha em corrente elétrica

## Slide 20
Células solares transparentes
O condutor é feito de nanopartículas de prata e de dióxido de titânio
Têm potencial para ser usadas em janelas inteligentes ou eletrônicos portáteis

## Slide 21
COMPARAtivo ENTRE Eficiências

## Slide 22
PERDAS DA CÉLULA ELETROVOLTAICA

## Slide 23
Painéis Solares
Curva típica PxV da célula de silício monocristalino

## Slide 24
baterias

## Slide 25
Controladores de Carga
Circuitos para proteger e prolongar a vida útil das baterias
Controlador paralelo

## Slide 26
Sistema Fotovoltaico Isolado

## Slide 27
Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede

## Slide 28
Sistema Híbrido

## Slide 29
Potencial solar mundial

## Slide 31
No Brasil
Radiação solar global diária - média anual típica

## Slide 34
Maiores Usinas de Energia Solar do Brasil
Usina Solar Pirapora – Pirapora – MG – 321 Megawatts
Usina Solar Nova Olinda – Ribeira do Piauí – PI – 210 Megawatts
Usina Solar Ituverava – Tabocas do Brejo Velho – BA – 196 Megawatts
Usina Solar Bom Jesus da Lapa – Bom Jesus da Lapa – BA – 158 Megawatts
Usina Solar Guaimbê – Guaimbê – SP – 150 Megawatts
Usina Solar Apodi – Quixeré – CE – 132 Megawatts

## Slide 35
Complexo Solar Pirapora
O Complexo Solar Pirapora está instalado na cidade homônima localizada no estado de Minas Gerais, e agrupa mais de um milhão de placas solares com capacidade de geração de 321 MW. Trata-se na verdade de um complexo de 11 usinas que ocupam uma área equivalente a 1.500 campos de futebol.

## Slide 36
Vantagens da Energia Solar
É totalmente renovável
Não faz barulho e não polui
Requer manutenção mínima
O sistema dura entre 15 e 30 anos
Fácil de instalar
Pode ser usada em áreas remotas onde não existe rede de energia

## Slide 37
Desvantagens da Energia Solar
Não pode ser usada durante a noite
Energia suplementar pode ser necessária em áreas com pouca luz solar
Alto investimento inicial
Para armazenar a energia solar é necessário o uso de baterias o que pode encarecer o custo do sistema fotovoltaico como um todo

## Slide 38
DIMENSIONAMENTO

## Slide 39
DIMENSIONAMENTO

## Slide 40
DIMENSIONAMENTO

## Slide 41
DIMENSIONAMENTO

## Slide 49
Referências
DO NASCIMENTO, Cássio Araújo. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DA CÉLULA FOTOVOLTAICA. 2004. Monografia (Pós-Graduação Lato-Sensu em Fontes alternativas de energia) - Universidade Federal de Lavras, Lavras-MG, 2004. Disponível em: https://www.solenerg.com.br/files/monografia_cassio.pdf. Acesso em: 1 jul. 2019.
BRAGA, Renata Pereira. Energia solar fotovoltaica: fundamentos e aplicações. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. Disponível em: https://pantheon.ufrj.br/handle/11422/7372. Acesso em: 1 jul. 2019.
DI SOUZA, Ronilson. Célula Fotovoltaica – O Guia Técnico Absolutamente Completo. [S. l.], 23 fev. 2017. Disponível em: https://blog.bluesol.com.br/celula-fotovoltaica-guia-completo/. Acesso em: 2 jul. 2019.

## Slide 50
Referências
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. Transparent solar cells for windows that generate electricity. [S. l.], 1 ago. 2012. Disponível em: https://phys.org/news/2012-08-transparent-solar-cells-windows-electricity.html. Acesso em: 1 jul. 2019.
MACHADO, Carolina T.; MIRANDA, Fabio S. Energia Solar Fotovoltaica: Uma Breve Revisão, [S. l.], p. 126-143, 14 out. 2014. Disponível em: http://rvq-sub.sbq.org.br/index.php/rvq/article/view/664. Acesso em: 30 jun. 2019.
CÉLULA fotovoltaica transparente pode transformar janela em painel solar. [S. l.], 6 nov. 2017. Disponível em: https://www.portalsolar.com.br/blog-solar/energia-solar/celula-fotovoltaica-transparente-pode-transformar-janela-em-painel-solar.html. Acesso em: 1 jul. 2019.

## Slide 51
Referências
PINTO, João Tavares, GALDINO, Marco Antonio. Manual de Engenharia para Sistema Fotovoltaicos, Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: http://www.cresesb.cepel.br/publicacoes/download/Manual_de_Engenharia_FV_2014.pdf. Acesso em: 28 jun. 2019.