## Slide 1
QUALIDADE DE ENERGIA
Alunos
Carlos Castilho
Fernando Almeida
Lucas RIBAS

## Slide 2
Introdução
Índices de desempenho de qualidade
Qualidade do serviço
Qualidade do produto

## Slide 3
Qualidade do produto
Variação de frequência
Variações de tensão de longa duração
  Duração relativa de transgressão de tensão precária (DRP)
  Duração relativa de transgressão de tensão crítica (DRC)

## Slide 5
QUALIDADE DO PRODUTO
Variações de tensão de curta duração
  Variações no nível de tensão eficaz abaixo de 90% (afundamento de tensão) ou acima de 110% (elevação de tensão) do valor nominal.
  Duração inferior a 1 minuto.

## Slide 7
QUALIDADE DO PRODUTO
Distorções harmônicas de tensão e corrente
  Cargas não-lineares
  Perdas de energia
Desequilíbrios de tensão e corrente
  Longa duração
  Forma de ligação das cargas

## Slide 8
Flutuações de tensão
  Cargas variáveis
  Cintilações em sistemas de iluminação
QUALIDADE DO PRODUTO

## Slide 9
Continuidade de fornecimento
Garantir a continuidade do fornecimento, evitando que por exemplo, um determinado equipamento da rede falhe e cause a interrupção do serviço a diversos consumidores
Existem dois tipos de avaliações: a Posteriori e a Priori

## Slide 10
Avaliação de continuidade de fornecimento a posteriori
Dispositivo de proteção atua
A equipe isola o trecho com defeito abrindo a chave no ponto P
Fecha a chave NA para reestabelecer o suprimento de energia
Repara o defeito
OBS: no primeiro instante 5,4 MVA não é atendido e no segundo somente 2 MVA n é atendido

## Slide 11
Avaliação de continuidade de fornecimento a posteriori
A contabilização da qualidade do serviço é avaliada após um determinado período, em geral mensamente, trimestralmente ou anualmente
Duração equivalente por consumidor (DEC): tempo médio que o consumidor ficou sem energia
Duração equivalente por potência instalada (Dk): tempo médio em que a potência de cada uma das cargas ficou sem energia
Frequência equivalente de interrupção (FEC): o número de interrupções que o consumidor sofreu em determinado período

## Slide 12
Avaliação de continuidade de fornecimento a posteriori
Confiabilidade por consumidor (C): relação entre consumidores/hora atendidos e consumidores/hora na hipótese de não haver contingências
Confiabilidade por potência (Ck): relação entre a energia fornecida e a que seria fornecida na hipótese de não haver contingências
Energia não distribuída (END): Energia não fornecida em determinado período

## Slide 13
Avaliação de continuidade de fornecimento a posteriori

## Slide 14
Avaliação de continuidade de fornecimento a posteriori
Outra característica importante é a analise individual dos consumidores
Duração de interrupção individual por unidade consumidora (DIC)
Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (FIC)
Duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora (DMIC)

## Slide 15
Avaliação de continuidade de fornecimento a posteriori

## Slide 16
Avaliação de continuidade de fornecimento a priori
Muitas vezes é necessário estimar a qualidade do serviço do sistema de distribuição, para projetos futuros ou metas
Para que a estimação seja feita, é necessário:
- topologia do alimentador primário
- dispositivos de proteção e seccionamento no alimentador
- taxas de falha dos trechos da rede
- energia mensal absorvida/número de consumidores primários
- tempos médios de restabelecimento

## Slide 17
Avaliação de continuidade de fornecimento a priori
Falhas temporárias
  Falta de até 3 minutos de duraçao, onde a equipe de manutenção nao precisa ser acionada
  Descargas elétricas, ventos causando arco elétrico entre as fases

## Slide 18
Avaliação de continuidade de fornecimento a priori
DEC e FEC
fat_per: fator de defeitos permantentes ND: taxa de falhas por bloco de carga

## Slide 19
Avaliação de continuidade de fornecimento a priori
DIC e END
ND: taxa de falhas por bloco de carga
Dm: Demanda média

## Slide 20
Avaliação de continuidade de fornecimento a priori

## Slide 21
Avaliação de continuidade de fornecimento a priori
Bloco 1
Bloco 2
Bloco 3

## Slide 22
Avaliação de continuidade de fornecimento a priori
Bloco 4
Bloco 5

## Slide 23
Avaliação de continuidade de fornecimento a priori